Техническая спецификация

Лот 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Колонна системы | Колонная для управления и мониторинга основными параметрами системы. Встроенный цветной сенсорный TFT-Touch Screen-ЖК монитор: не менее 8.5 дюймов, 800 х 480 точек, 256 цветов, жидкокристаллический, на тонкопленочных транзисторах. Дисплей должен позволять докторам и медсестрам задавать нужные параметры, менять режим работы и получать числовую и графическую информацию об изменениях в показателях жизненно важных функций младенца. Наличие датчика света, автоматически переключающего фон дисплея при смене освещения. Отображаемые параметры: температура кожи (одновременное отображение 2 значений: основной и периферической), мощность обогревателя, режим работы, SpO2, частота пульса, таймер. Возможность настройки отображения трендов в течение 1, 3, 6, 12, 24 часов. Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30,0 – не более 42,0 градусов С (погрешность ±0,3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее 34,0–не более 38,0 градусов С (с шагом 0,1 градус С). Индикатор мощности обогревателя 0–100 процентов (в 10 уровнях). Диапазон настроек мощности нагревателя: не хуже 0–100 процентов (с шагом не более 5 процентов). Два порта для датчиков температуры кожи, возможность одновременного измерения температуры двух разных участков тела младенца. Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: 0–60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). Система тревог для безопасности младенца. Аварийные индикаторы: отклонения от заданной температуры, неисправность в работе датчика температуры кожи, неисправность системы, нарушение электропитания, неправильное положение купола. Световой индикатор напоминания о проверке состояния ребенка. Две встроенные специальные вертикальные боковые рельсы для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Коммуникационный порт: RS 232. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Подъемная стойка с раздельными педалями управления | Электрическая регулировка высоты ложа пациента не менее чем от 810 до 1210 мм при помощи ножных педалей, расположенных с обеих сторон системы. Мобильное основание на 4 сдвоенных колесах, оснащенных блокирующими стопорами. Электрические характеристики и габариты открытой реанимационной системы: Требования к питанию: АС 220В-240В 50 Гц. Мощность обогревателя: не более 500 Вт. Размеры системы: не менее 840 х 1100 х 1790-2190 мм. Регулировка высоты матраца: 810–1210 мм. Вес системы: не более 105 кг. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Купол с обогревателем | Купол системы с возможностью вращения в вправо/влево и вокруг оси. Угол вращения купола вправо/влево: не менее 240 градусов (по 120 градусов в каждую сторону). Угол вращения купола вокруг оси: не менее 30 градусов. Дополнительное освещение: встроенная в купол светодиодная лампа, регулируемая интенсивность освещения не менее 0–1200 люкс. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Ложе с откидными боковыми ограждениями | Ложе пациента с прозрачными откидными стенками, обеспечивающими удобный доступ к ребенку. Передняя и боковые стенки должны полностью открываться бесшумно и без лишних прикосновений благодаря ротационным амортизаторам. Поддон для рентген кассеты и рентгенопрозрачное ложе пациента, позволяющие проводить рентгенологическое обследование новорожденного. Возможность установки поддона с передней стороны или с боковых сторон платформы. На задней стенке должны быть предусмотрены силиконовые порты для ввода трубок – не менее 3-х. Гидравлическая регулировка угла наклона ложа пациента не менее чем от +13 до -13 градусов. Возможность легкого отсоединения боковых стенок для простоты чистки и дезинфекции. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Матрац | Матрац размером не более: 500 x 700 x 25 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Пылезащитный чехол | Наличие чехла, используемого для защиты от пыли для ложа пациента. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Шнур электропитания | Наличие кабеля для электропитания инкубатора. Стандартная вилка. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Датчик температуры кожи многоразовый (желтый), размер 5 мм | Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером 5 мм. Для мониторирования температуры пациента. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик температуры кожи периферийный (белый) многоразовый, размер 10 мм. | Датчик температуры кожи многоразовый: белый, размером 10 мм. Для мониторирования периферической температуры пациента. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фиксатор датчика температуры с гидрогелем | Поверхность фиксатора отражает тепло нагревательного элемента, за счет этого показывается реальная температура кожи пациента без наложения температуры от обогревателя. Верх: теплоотражающие самоклеющиеся полиэтиленовые пластины, окрашенные в серебристый цвет. Основание фиксатора: гидрогель для наилучшей фиксации к телу. | 24 шт. |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP, Адрес: 111000, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Т.Рамазанова 2 |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 01.12.2019 Адрес: 111000, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Т.Рамазанова 2 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |