Техническая спецификация

Лот 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  |  | Оборудование для стоматологического кабинета | Назначение Должен быть предназначен для размещения пациента при оказании стоматологической помощи, для установки и подключения к источникам энергопитания стоматологических инструментов и приборов, а также для управления ими, для создания оптимального эргономичного рабочего места врача стоматолога Область применения В стоматологических клиниках и кабинетах Класс безопасности Класс не ниже 2 а – со средней степенью риска Должен включать в себя следующие комплектующие: Столик врача Должен распологаться на пантографическом плече с пневматическим тормозом обеспечивающий удержание на столике автономных приборов массой не более 3 кг. и размером шириной не более 530 мм. и длиной не более 570 мм. Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана подачи рабочего воздуха на столик врача расположенный внизу столика врача Нижняя подача инструментов Фильтр на сдувку отработанного воздуха с пневматических наконечников Видимый оператору манометр указывающий давление воздуха в работающем наконечнике Тонкая регулировка количества рабочего воздуха подаваемого на каждый пневматический инструмент с помощью легкодоступных регуляторов расположенных внизу столика врача Тонкая регулировка количества вспомогательного воздуха подаваемого на каждый инструмент с помощью легкодоступных регуляторов расположенных внизу столика врача Тонкая регулировка количества воды подаваемой на каждый инструмент с помощью легкодоступных регуляторов расположенных внизу столика врача Поднос для инструментов из нержавеющей стали следующего размера не более: ширина 245 мм. длина 345 мм. Ручной джойстик управления движением кресла, не требующий визуального контроля при работе оператора Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана ополаскивания плевательницы расположенный внизу столика врача Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана наполнения стакана расположенный внизу столика врача Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана подачи воды на инструменты расположенный внизу столика врача Легкодоступный тумблер включения/выключения реверса электрического микромотора расположенный внизу столика врача Легкодоступный регулятор мощности, электрического скейлера, расположенный внизу столика врача Ручки для перемещения столика врача должны быть расположенны справа и слева столика врача Тумблер включения/выключения пневмотормоза пантографического плеча столика врача не требующий визуального контроля при работе оператора, расположенного в корпусе ручного джойстика управления движением кресла Инструменты: Пистолет вода/воздух/спрей: угловое расположение носика; длина ручки не более 80мм.; вес не более 70 грамм.; диаметр шланга не более 7 мм. длина шланга не менее 2700 мм. изготовленного из маслостойкого полиуретана. Турбинный шланг с фиброоптикой изготовленного из маслостойкого полиуретана: длина шланга не менее 2700 мм разъем Midwest 4; диаметр шланга не более 10 мм. Блок плевательницы: Керамическая чаша плевательницы с интегрированным местом наполнения стакана в комплексе с микровыключателем безопасности обеспечивающем оставноку движения кресла при столкновении с препятствием при движении кресла вниз Встроенная в блок бутылка автономной подачи воды объемом не менее 3 литров. Редуктор для регулировки давления воздуха в бутылке с дистиллированной водой Возможность поворота плевательницы на угол не менее 90 градусов Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана ополаскивания плевательницы расположенный внизу столика врача Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана наполнения стакана расположенный внизу столика врача Поворотный и быстросъемный носик подачи воды в стакан Кожух блока плевательницы должен состоять из двух частей закрепленных на раме с помощью быстросъемных фиксаторов Пневматический таймер подачи воды в плевательницу Легкодоступный фильтр в корпусе с крышкой должен обеспечивать очистку поступающего аспирата из ротовой полости пациента, и распологаться в верхней части блока плевательницы Место ассистента: Должно быть расположено на поворотном плече в комплексе с микровыключателем безопасности обеспечивающем остановку движения кресла при столкновении с препятствием при движении кресла вниз Возможность размещения не менее 4 рабочих инструментов Шланг пылесоса внутренний диаметр не менее 12 мм. Наружный диаметр не более 16 мм. С фильтром для крупных частиц и регулятором всасывания в количестве двух штук с возможностью соединения с вакуумным аспиратором Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана ополаскивания плевательницы расположенный на месте ассистента Легкодоступный тумблер включения/выключения клапана наполнения стакана расположенный на месте ассистента Ручной джойстик управления движением кресла, не требующий визуального контроля при работе оператора Светильник стоматологический: Должен располагаться на пантографическом плече Питающее напряжение не более 34 В переменного напряжения ± 15% Максимальная потребляемая мощность не более 10 Вт Тип защиты от поражения электрическим током не хуже II Оптимальное световое изображение на расстоянии не менее 2 метров Размер светового изображения не более шириной 80 мм. длиной 180 мм. Коррелированная температура цветности от 3700 до 4000 К Вес не более 1 кг. ± 0,1 кг. Тумблер плавной регулировки яркости светильника Источник света два светодиода Съемные автоклавируемые ручки Кресло пациента: Параметры электропитания 220-240 В, 50Гц Кресло пациента стоматологическое с раздельной регулировкой положения сиденья и спинки, интегрировано с гидроблоком. Возможность адаптации спинки кресла под разные физиологические особенности пациента без транспортировки пациента в стоматологическое кресло Должно иметь возможность управление креслом (подъем и опускание спинки и кресла) с модуля врача, модуля ассистента, ножной педалью и кнопками на спинке кресла. Автоматическое перемещение кресла в «0» положение Блокировка управления креслом при работе инструментов Система безопасности: остановка и перемещение в положение «0» в момент столкновения с препятствием при опускании спинки и кресла. Блокировка движений кресла во время работы инструментов Подъемный механизм кресла активная электромеханика Количество двигателей 2 штуки (двигатель движения кресла, двигатель движения спинки) Встроенный редуктор Мощность двигателя движения кресла не менее 400 Вт Мощность двигателя движения спинки не менее 330 Вт Усилие на валу кресла не менее 8 000Н Усилие на валу спинки не менее 8 000Н Скорость подъема/опускания кресла не менее 6 мм/с Скорость подъема/опускания спинки не менее 11 мм/с Артикуляционный подголовник с тремя степенями свободы Регулировка высоты подголовника механическая с возможностью изъятие Максимальная высота подъема кресла не менее 800 мм. Минимальная высота подъема кресла не более 450 мм. Максимальный угол наклона спинки кресла не более 77 градусов Длина кресла в положении «хирургический стол» не менее 2 130 мм. Максимальная грузоподъемность кресла не менее 250 кг. Бесшовная обивка Особенности проведения пуско-наладочных работ – не требует крепление к полу Расстояние от центра кресла до блока плевательницы не более 275 мм Левый подлокотник Подвод магистралей воды, сжатого воздуха, канализации, вакуума к основанию кресла осуществляется по шлангам спрятанным в мягкую гофру, которая должна иметь способность изгибаться согласно схеме расположенной ниже: Окончания магистралей воды, сжатого воздуха, канализации, вакуума должны быть спрятаны в металлическую и окрашенную присоединительную коробку, Присоединительная коробка должна скрывать выходящие из пола магистрали воды, сжатого воздуха, канализации, вакуума | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 2. | Компрессор безмаслянный: | Объём ресивера не менее 25 л. Выход воздуха при 5 бар не менее 140 л/мин Давление не менее 5 - 7 бар Потребляемая мощность не более 1,1 кВт Напряжение/частота 230-50(60) В/Гц Уровень шума не более 53 Дб Вес не более 83 кг. Оборудован противошумным кожухом Ширина 550 мм. Длина 600 мм Высота 790 мм | 1 шт. |
|  |  | 3. | Стул врача | Эргономичная форма Бесшовная антисептическая обивка Регулировка высоты спинки Прочное основание на роликах Подставка для ног | 1 шт. |
|  |  | 4. | Стул ассистента | Эргономичная форма Бесшовная антисептическая обивка Регулировка высоты спинки Прочное основание на роликах Наличие абдоминального упора Подставка для ног | 1 шт. |
|  |  | 5. | Комплект стоматологических наконечников: | Турбинный наконечник: Частота вращения 300 000 об/мин, Угловой наконечник: Частота вращения 40 000 об/мин, Прямой наконечник: Частота вращения 40 000 об/мин, Микромотор: Рабочее давление пневмосети 2,5-3,0 атм., | 1 комплект. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Номинальное напряжение питания – 220 В с частотой 50 Гц. Полная потребляемая мощность – не более 900 Вт. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: г. Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Т.Рамазанова 2 |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 01.12.2019 Адрес: Адрес: г. Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Т.Рамазанова 2 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |